16-осный транспортер сочлененного типа г.п. 220 т., усл. модель 14-T005, обозначение по нумерации 3991 (тип)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная длина груза при перевозке на спец. балке | мм | 9700 |
| 2. | Нижний уровень специальной балки от головки рельса | мм | 430 |
| 3. | Грузоподъемность без специальной балки | т | 232 |
|  | со спец. балкой | т | 220 |
| 4. | Масса тары без специальной балки | т | 110,4 |
|  | со спец. балкой | т | 122,4 |
| 5. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 209,8 (21,4) |
| 6. | Погонная нагрузка | т/м | 8,7 |
| 7. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 8. | Ордината центра тяжести | мм | 1440/1360 |
| 9. | Тип тележки | Модель 18-100 |
| 10. | Габарит | 1-Т |
| 11. | Количество тележек 2-осн. | шт. | 8 |
| 12. | Подшипник | Качения |
| 13. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 14. | Число тормозных осей | шт. | 16 |
| 15. | База тележки | мм | 1850 |
| 16. | База транспортера при Lгр=9,7 м | мм | 22300 |
| 17. | База по пятникам соединительной балки | мм | 5940 |
| 18. | База концевых балок тележек | мм | 3040 |
| 19. | База соединит. балок тележки | мм | 3050 |
| 20. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 125 |
| 21 | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 125 |
| 22. | Тип сцепки | СА-3 |
| 23. | Площадь наветренней поверхности | м.кв. | 58,0 |
| 24. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1500 |
| 25. | Масса промежуточной балки | т | 4,0 |
| 26. | Масса соединительной балки | т | 10,0 |
| 27. | Масса консоли | т | 16,0 |
| 28. | Масса специальной несущей балки | т | 12,0 |
| 29. | Масса концевой балки | т | 6,4 |
| 30. | Масса тележки | мм | 4,64 |
| 31. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |  |
| 32. | Тип буфера | - |
| 33. | Скорость груженого транспортера | км/час | 100 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 100 |