4-осный транспортер площадочного типа г.п. 55 т., усл. модель 14-Т116, обозначение по нумерации 3903 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка длина ширина высота | мм мм мм | 10000 2450 (638) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 55 |
| 3. | Масса тары | т | 29,3 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 206,6 (21,08) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 4,33 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 700 |
| 8. | Тип тележки | модель 18-100 |
| 9. | Количество тележек | шт. | 2 |
| 10. | Число тормозных осей | шт. | 4 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | База транспортера | мм | 14000 |
| 14. | База тележки | мм | 1850 |
| 15. | Масса несущей балки | т | 18,7 |
| 16. | Масса тележки | т | 4,64 |
| 17. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 80 |
| 18. | Несущая балка | сварная |
| 19. | Тип сцепки | СА-3 |
| 20. | Площадь боковой поверхности | кв.м | 14 |
| 21. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 750 |
| 22. | Габарит | 1-Т |
| 23. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 24. | Тип буфера | - |
| 25. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 100 |
| 26. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 100 |
| 27. | Скорость груженого транспортера | км/час | 120 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 120 |