16-осный транспортер сцепного типа г.п. 240 т., усл. модель 14-6049, обозначение по нумерации 3974 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высота до поверхности турникетов | мм | 1200 (1180) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 240 |
| 3. | Масса тары | т | 101,6 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 215,8 (22) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 10,3 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 670 |
| 8. | Тип тележки с 4-мя тормозными осями | модель 18-6052 |
| 9. | База транспортера | мм | 16000 |
| 10. | Количество 4-осн. тележек | шт. | 4 |
| 11. | Выход середины транспортера в кривой R = 350 м | мм | 122 |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13 | Число тормозных осей | шт. | 16 |
| 14. | Габарит | 1-Т |
| 15. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 16. | Тип буфера | - |
| 17. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 125 |
| 18. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 100 |
| 19. | Несущая балка | сварная |
| 20. | Тип сцепки | СА-3М |
| 21. | Площадь боковой наветренной поверхности | м.кв. | 37 |
| 22. | База тележки | мм | 2700 |
| 23. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 800 |
| 24. | База по пятникам несущей балки | мм | 8600 |
| 25. | Масса несущей балки | т | 19,23 |
| 26. | Масса тележки | т | 12,36 |
| 27. | Скорость транспортера груженного порожнего | км/ч км/ч | 70 80 |
| 28. | Подшипник | качения |
| 29. | Масса турникета подвижного неподвижного | т т | 3,26 2,70 |