16-осный транспортер сочлененного типа г.п. 240 т., усл. модель 14-6057, обозначение по нумерации 3992 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная длина груза | мм | 15500 |
| 2. | Грузоподъемность | т | 240 |
| 3. | Масса тары | т | 110 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 215 (21,9) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 8,0 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести порожнего транспортера | мм | 1270 |
| 8. | Тип тележки | модель 18-101 |
| 9. | Количество 4-осных тележек | шт. | 4 |
| 10. | Подшипник | качения |
| 11. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 12. | Число тормозных осей | шт. | 16 |
| 13. | Габарит | 1-Т |
| 14. | Максимальная база транспортера при lгр=15,5 м | мм | 28100 |
| 15. | База по пятникам концевой балки (группы тележек) | мм | 6200 |
| 16. | База тележки | мм | 3200 |
| 17. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 80 (100) |
| 18. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 115 |
| 19. | Тип сцепки | СА-3М |
| 20. | Площадь боковой поверхности порожнего транспортера | м.кв. | 52 |
| 21. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 2100 |
| 22. | Масса концевой балки | т | 16 |
| 23. | Масса консоли | т | 15 |
| 24. | Масса тележки | т | 11,95 |
| 25. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 26. | Тип буфера | BN-67/3519-07 |
| 37. | Скорость груженого транспортера | км/час | 100 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 100 |