16-осный транспортер площадочного типа г.п. 200 т., модель 14-Т102, обозначение по нумерации 3927 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру.)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка |  |  |
|  | длина / при деревянных подкладках 40 мм | мм | 8000/8500 |
|  | ширина | мм | 2240 |
|  | высота | мм | 1060(918) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 200 |
| 3. | Масса тары | т | 124,12 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 198,5 (20,26) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 8,44 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 900 |
| 8. | Тип тележки | модель 18-100 |
| 9. | Количество тележек | шт. | 8 |
| 10. | Подшипник | качения |
| 11. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 12. | Число тормозных осей | шт. | 16 |
| 13. | Габарит | 1-Т |
| 14. | База транспортера | мм | 23490 |
| 15. | База по пятникам концевой балки | мм | 6400 |
| 16. | База группы тележек | мм | 3200 |
| 17. | База тележки | мм | 1850 |
| 18. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 19. | Тип буфера | -- |
| 20. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 110 |
| 21. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 100 |
| 22. | Масса несущей балки | т | 56,3 |
| 23. | Масса концевой балки | т | 8,3 |
| 24. | Масса тележки | т | 4,64 |
| 25. | Скорость транспортера груженого | км/ч | 100 |
|  | порожнего | км/ч | 100 |
| 26. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 216 |
| 27. | Несущая балка | сварная |
| 28. | Тип сцепки | СА-3 |
| 29. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 55 |
| 30. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1200 |