16-осный транспортер площадочного типа г.п. 180 т., модель 14-Т105, обозначение по нумерации 3926 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру.)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка |  |  |
|  | длина | мм | 11545 |
|  | ширина | мм | 2240 |
|  | высота | мм | (1000) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 180 |
| 3. | Масса тары | т | 164 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 210,7 (21,5) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 9,4 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 900 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 830 |
| 8. | Тип 4-осной тележки | специальная |
| 9. | Число тормозных осей | шт. | 14 |
| 10. | Количество тележек | шт. | 4 |
| 11. | Подшипник | скольжения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | База транспортера | мм | 25170 |
| 14. | База концевой балки (группы тележек) | мм | 5730 |
| 15. | База 4-осной тележки | мм | 2570 |
| 16. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 125 |
| 17. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 239 |
| 18. | Несущая балка | клепаная |
| 19. | Тип сцепки | СА-3 |
| 20. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 54 |
| 21. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1338 |
| 22. | Габарит | 1-Т |
| 23. | Масса несущей балки | т | 81,2 |
| 24. | Масса концевой балки | т | 8,68 |
| 25. | Масса 4-осной тележки с 3-мя тормозными осями с 4-мя тормозными осями | т т | 14,993 15,242 |
| 26. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | нет |
| 27. | Скорость транспортера груженого | км/ч | 80 |
|  | порожнего | км/ч | 80 |