8-осный транспортер площадочного типа г.п. 110 т., модель 14-Т111, обозначение по нумерации 3911 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка |  |  |
|  | длина | мм | 7800 |
|  | ширина | мм | 2480 |
|  | высота | мм | (880) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 110 |
| 3. | Масса тары | т | 66 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 215,6 (22) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 6,95 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 900 |
| 8. | Тип тележки | модель 18-100 |
| 9. | Габарит | 1-Т |
| 10. | Количество тележек | шт. | 4 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | Число тормозных осей | шт. | 8 |
| 14. | База транспортера | мм | 16800 |
| 15. | База концевой балки (группы тележек) | мм | 2950 |
| 16. | База тележки | мм | 1850 |
| 17. | Масса несущей балки | т | 35,3 |
| 18. | Масса концевой балки | т | 4,66 |
| 19. | Масса тележки | т | 4,64 |
| 20. | Несущая балка | клепаная |
| 21. | Тип сцепки | СА-3 |
| 22. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 25 |
| 23. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1060 |
| 24. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 97 |
| 25. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 26. | Тип буфера | -- |
| 27. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 110 |
| 28. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 110 |
| 29. | Скорость транспортера груженого | км/ч | 100 |
|  | порожнего | км/ч | 100 |